ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

____________ № ___________

Уніфікований зовнішній вигляд люків каналізаційних

Опис: Матеріал – чавун марки СЧ 20 згідно з ГОСТ 1412, не менше 80 % поверхні кришки люка покрито спеціальною вставкою проти ковзання з високоміцного бетону класу С 30/35 згідно з ДБНВ.2.6-98:2009, ДСТУ БВ.2.7-176:2008, ДСТУ Б. В.2.7-43-96, має шорстку поверхню, з розміром зерен від 2 до 10 мм. Має бути передбачено спеціальне розширювальне кільце діаметром не менше 800 мм з високоміцного бетону С 30/35, прикріплене до обойми люка. На кришці люка має бути розміщено логотип міста; 4 вентиляційні отвори. Для забезпечення високого рівня від несанкціонованого проникнення люк має бути укомплектовано мінімум шістьма спеціальними замикаючими елементами з нержавіючої сталі А2 відповідно до стандарту DIN 912, що мають поліуретанове ущільнення і захист від мимовільного обертання, викликаного вібраціями дороги. Кількість комбінацій кодового замикаючого пристрою має бути близькою до 16 000.

Уніфікований зовнішній вигляд дощоприймачів

Опис: розмір проходу має відповідати ДСТУ Б.В.2.5-26:2005. Виріб має бути виготовлений з чавуну марки СЧ 20 згідно з ГОСТ 1412. На кришці дощоприймача розташовано логотип міста, площа прорізів має бути близько 0,333 кв. м та мати 10 поліуретанових литих накладок, призначених для поглинання вібраційних навантажень. Кришка має бути оснащена пристроєм з високим ступенем захисту від несанкціонованого проникнення із замикаючими елементами з нержавіючої сталі А2 відповідно до DIN 912, що мають поліуретанове ущільнення і захист від мимовільного обертання, викликаного вібраціями дороги. Має бути передбачено спеціальний розширювальний блок розміром 880 х 600 з наскрізним проходом, що відповідає проходу кришки дощоприймача, виготовлений з бетону С 30-35, прикріплений до обойми.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів,

директор департаменту

благоустрою та інфраструктури

Дніпровської міської ради 				        			 				        М. О. Лисенко